| 武汉亿电电气有限公司-10KV高压试验设备常用配置 |
| --- |
| 试验项目 | 试验设备 | 型号 | 技术指标 |
| 绝缘电阻测量 | 指针式、 数字式兆欧表指针式 | KD2676G YD512 | 500-2500V 0～40GΩ 500/1000/1500/2500V 0.5MΩ～100GΩ |
| 直流耐压 | 直流高压发生器 | ZGF-60/2 | 60kV/2mA |
| 工频高压试验装备 | 试验变压器、控制箱 | YDJ( TDM) -5/50. | 3KVA/50KV、5KVA/50KV、10KVA/50KV |
| 变压器直流电阻测量 | 直流电阻测试仪 | YDZY-II | ≥3A 1μΩ～2kΩ 0.2级±2个字 |
| 变压器变比测量 | 全自动变比组别测试仪 | YDZB-III | 测量范围：1～10000 准确度：0.2级 |
| 变压器空载短路试验 | 变压器空载短路电参数测试仪 | YDBT-III | 准确度0.2级 |
| 导电回路接触电阻测量 | 回路电阻测试仪 | YDHL-II | 准确度：0.5％ 0~1999μΩ |
| 高压开关机械动作特性测量 | 高压开关动特性测试仪 | YDGK-IV | 准确度：±0.1% |
| 绝缘油介电强度试验 | 全自动试油机 | YDJC-III | 电压测量准确度：1% |
| 真空开关断口耐压试验 | 试验变压器、控制箱 | YDJ-5/50 | 3KVA/50KV、5KVA/50KVA、10KVA/50KVA |
| 工频耐压测量 | 高压分压器 | RCF-50 | 准确度：AC 1.0% DC 0.5% |
| 泄露电流测量 | 微安表 | BY-II | 0～1999μA 准确度：0.2%±1个字 |
| 电缆故障测量 | 电缆故障测试仪 | DLY-III | 定点准确度：±0.5m 粗测误差：≤2％ |
| 红外测温 | 红外测温仪 | ST60 | -32℃-600℃ 准确度：0.1℃ |
| 介质损耗测量 | 抗干扰介损仪 | YDJS-III | 准确度: tgδ: ±(读数 *1.0%+0.08%) Cx: ±(读数*1.5%+5PF) |
| 互感器感应试验 | 三倍频发生器 | SBF-5KVA | 波形失真≤5% |
| 避雷器直流特性 | 氧化锌避雷器测试仪 | MOA-30KV | 电压0～30kV 电流：0～1000μA 精度：1% |
| 接地电阻测量接地 | 电阻测试仪 | YD2571 | 量程0~200Ω 分辨率：0.001Ω |
| 地网引下线导通 | 引下线导通仪 | YDJD | 测量准确度：±0.2% |
| 真空度测试 | 真空开关真空度测试仪 | ZKZ-V | 量程10－5～10－1 Pa 精度：5% |
| 高压电机耐压试验 | 电机耐压装置 | YDJ-30/20 | 20KV /30kVA |
| 继保测试 | 继电保护校验仪 | YDJB-III | 精度：0.5级 |