| 武汉亿电电气有限公司-35KV高压试验设备常用配置 |
| --- |
| 试验项目 | 试验设备 | 型号 | 技术指标 |
| 绝缘电阻测量 | 指针式 数字式兆欧表 | KD2676F、 YD513 | 2500V/5000V 250GΩ/500GΩ 1000V/1500V/2500V/5000V 1MΩ～1000GΩ |
| 直流耐压和泄露测量 | 直流高压发生器 | ZGF-120/2 | 120kV/2mA |
| 工频高压试验装备 | 试验变压器、控制箱 | YDJ(TDM)-10/100 | 10/100、20/100、30/100、30/150 |
| 变压器直流电阻测量 | 直流电阻测试仪 | YDZY-III | ≥5A 1μΩ～2kΩ 0.2级±2个字 |
| 变压器变比测量 | 全自动变比组别测试仪 | YDZB-III | 测量范围：1～10000 准确度：0.1级 |
| 变压器空载短路试验 | 变压器空载短路电参数测试仪 | YDBT-III | 准确度0.2级 |
| 导电回路接触电阻测量 | 回路电阻测试仪 | YDHL-III | 准确度：0.5％ 0~1999μΩ |
| 高压开关机械动作特性测量 | 高压开关动特性测试仪 | YDGK-V | 准确度：±0.1% |
| 绝缘油介电强度试验 | 全自动试油机 | YDJC-III | 电压测量准确度：1% |
| 真空开关断口耐压试验 | 试验变压器、控制箱 | YDJ-10/100 | 5/100 10/100 |
| 工频耐压测量 | 高压分压器 | RCF-100 | 准确度：AC 1％ DC 0.5％ |
| 局放试验 | 无局放变压器 | YDQ(W)-10/100 | 10KVA/100KV 25kVA/150kV |
| 介损及电容量测量 | 抗干扰介损仪 | YDJS-III | tgδ: ±(读数*1.0%+0.08%) Cx: ±(读数*1.5%+5PF) |
| 电压互感器倍频试验 | 三倍频电压发生器 | SBF-7KVA | 输入电压：380V 50Hz 三相 输出电压：300V/500V 150Hz 单相 |
| 互感器伏安特性试验 | 互感器特性综合测试仪 | FA-II | 1000V/15A 0.2级 |
| 避雷器交流特性 | 氧化锌避雷器在线测试仪 | YHX-IV | 输出5~200V 量程 0-20mA |
| 有载调压开关 | 有载调压开关测试仪 | BYKC-2000 | 量程1-40Ω 0-3000mS |
| 接地电阻测量接地 | 钳形接地电阻测试仪 | MS2301 | 0.001Ω高分辨率 少打地桩 |
| 地网引下线导通 | 引下线导通仪 | YDJD | 测量准确度：±0.2% |
| 真空度测试 | 真空开关真空度测试仪 | ZKZ-V | 量程10－5～10－1 Pa |
| 高压电机耐压试验 | 电机耐压装置 | YDJ-50/50 | 0～50KV 0～5 0kVA |
| 三相微机继保测试 | 微机继保测试系统 | 702型 | 三相40A四相100V 精度0.2% |
| 直流泄露电流测量 | 微安表 | BY-II | 0～1999μA 准确度：0.2%±1个字 |
| 电缆故障测量 | 电缆故障测试仪 | DLY-III | 定点准确度：±0.5m 粗测误差：≤2％ |